Капиллярный термостат  арт. 81381664 (50-400 °C)

для пицца печей, электроплит, саун и т.д.

Предназначен для управление температурным режимом, а также для поддержание температурного режима в заданных границах. При достижении установленной температуры, терморегулятор, автоматически прерывают электрическую цепь, а при понижении температуры - вновь соединяет ее, удерживая таким образом температуру регулируемой среды в постоянной,  узкой полосе.

Универсален для печей для саун, печей для пиццы, плит электрических.

Технические характеристики

Рабочий температурный диапазон — 50-400 °C

Максимальная длина капилляра — 1180 мм (-0 мм/+50 мм)

Дифференциал — 7 ± 3 °C

Точность установки — ± 10 °C

Макс. допустимая температура датчика — max 410 °C

Макс. допустимая температура корпуса — max 150 °C

Рабочий цикл — 100 000 циклов

Коммутационная мощность — 20 A 250 V,  10 A 400V

Материал капилляра и датчика — нерж. сталь (inox, капилляр — Ø1, датчик — Ø3)