Схема электрическая принципиальная блока управления пищевым котлом

Наиболее часто встречающиеся отказы:

-Выходит из строя резисторы R14 и R16.

Причина: Неправильная коммутация проводов – проверить соединения по электрической принципиальной схеме, соединения проводников. Проверить манометр, контакты замкнутые, «залипание контактов», неисправность изоляции проводов..

-Сгорает предохранитель F1.

Причина: Проверить обмотки пускателей КМ1, КМ2. Проверить сопротивление первичной обмотки трансформатора.

P.S: Данная электрическая схема действительная на котлах выпущенных после 20.02.2005 г. По настоящее время.

E-mail:designer@torgtech.ru

Тел. 8352 56-08-88 Инженер по электрооборудованию Архипов Дмитрий.

#### Схема подключения блока управления пищевым котлом